## Slide 1: 1. 원하는 동작의 Verilog 작성
1) visual studio code 프로그램 설치
2) 좌측 탭 extensions -> Verilog 검색 후 다운
3) Verilog 형식 file 생성 후 우측 하단 Verilog 적용 확인

## Slide 2: 1. 원하는 동작의 Verilog 작성
예시 회로: OR GATE
Verilog 코드 양식 준수
이후 파일 저장
나는 /mnt/c/verilog에 저장함

## Slide 3: 2. 회로 동작 검증
검증을 위해서는 tb파일 필수
tb란? test bench file
나는 or_gate.v니까 or_gate_tb.v 생성함.
우측이 tb 코드
4가지 경우 다 실험해봄
비트가 너무 클땐 조금만

## Slide 4: 2. 회로 동작 검증
리눅스로 들어와서 iverilog 합성 코드 입력
이후 실행해본다. 이상없음
이후 gtkwave 명령어로 or_gate.vcd 파일 오픈
이때 디렉토리는 해당 V 파일이 있는 디렉토리(중요)

## Slide 5: 2. 회로 동작 검증
a, b 둘다 0일때 만 y = 0이다.
즉 성공

## Slide 6: 3. 시각화 파일 생성
이제 이 회로의 게이트 레벨을 살펴보자. (netlist 화 시킨다)
yosys 프로그램 사용 해당 코드 입력

## Slide 7: 3. 시각화 파일 생성
이후 svg 형식으로 변환시키기 위해 먼저 netlist.v -> json변환
yosys 프로그램 사용 해당 코드 입력

## Slide 8: 3. 시각화 파일 생성
마지막 단계 json -> svg
netlistsvg 명령어 사용
오른쪽 사진

## Slide 9: 3. 시각화 파일 생성(단순화 버전)
yosys prep 사용
v -> json 직접 변환
아까는 synth 명령

## Slide 10: 3. 시각화 파일 생성(단순화 버전)
다시 명령어 기입
or게이트는 너무 구조가 단순해서 단순화가 안되지만 adder, mux 등 큰 유닛은 단순화되어서 나옴

## Slide 11: 4. GDS 파일 만들기
먼저 config.tcl 파일 생성해야됌.
이제부터 tcl(티클) 스크립트 언어 사용함
c언어와 비슷함 c언어 잘하는사람 유리

## Slide 12: 4. GDS 파일 만들기
다음과 같다. nano명령어 사용해서 만듬.
지금 디렉토리는 OpenLane/designs/or_gate (주의)

## Slide 13: 4. GDS 파일 만들기
config.tcl 파일 생성 후
기존 /mnt/c/verilog_project 에 있는 or_gate.v 파일 복사
ls 명령어로 파일 생성 및 복사 확인

## Slide 14: 4. GDS 파일 만들기
이제 도커 컨테이너 진입. openlane 접속 명령어 make mount

## Slide 15: 4. GDS 파일 만들기
OpenLane 공정 실행.
최종 레이아웃, netlist, drc 및 lvs.rpt, 배치 및 레이아웃 정보, 각단계 상세 로그, 아날로그 시뮬용 spice file 모두 자동화 생성

## Slide 16: 4. GDS 파일 만들기
runs 디렉토리로 들어가면 결과를 확인할 수 있음
주요 확인파일 -> result, reports -> final & signoff